Ley de Hooke

El estiramiento que sufre un material elástico es directamente proporcional a la fuerza causante de esa situación. En esta guía se considerará principalmente el caso de un resorte (o elástico).

Cuando un resorte se estira, o comprime, con una fuerza F, que puede ser el peso de un objeto (de modo que F = mg), produciéndole un estiramiento x, el resorte reacciona con una fuerza restauradora, que intenta volverlo a su posición de equilibrio, con una fuerza

F = - kx

El signo negativo es debido a que la fuerza es contraria al desplazamiento, o alargamiento, que tuvo.

La constante k es la “constante elástica” y es característica para cada resorte en particular y se mide en N/m. Y representa la longitud que se estira por cada newton de fuerza que actúe sobre él. La constante de elasticidad depende del material del resorte, de su forma (longitud, diámetro del resorte, diámetro del alambre utilizado y otros) y de otros factores que por ahora no se considerarán.

Si luego de estirarse el resorte y volver a su posición de equilibrio se constata que su longitud es mayor que la original, entonces es que se ha deformado definitivamente. La fuerza mínima para producir deformación definitiva es la fuerza denominada “límite de elasticidad”.

La ley de Hooke para un resorte es válida mientras éste no se deforme definitivamente.

Ejercicios

1.-	Si se tiene un resorte cuya constante de elasticidad es 400 N/m, ¿cuánto se desplazará si se le ejerce una fuerza de 4 N?

2.-	Si la constante de elasticidad de un resorte es 200 N/m y mide solo 5 cm en su posición de equilibrio, ¿es razonable que se le aplique una fuerza de 100 N y se utilice la ley de Hooke para analizar su comportamiento?

3.-	¿Pueden dos resortes idénticos (de igual longitud, del mismo material y de igual diámetro), tener distintas elongaciones cuando son sometidos a la misma fuerza?

4.-	Una “pesa”, como algunas que se utilizan en ferias y/o puestos de frutas y verduras, utiliza un resorte como parte esencial de su funcionamiento. ¿Por qué es útil un resorte en ese dispositivo tecnológico?

5.-	¿En qué se diferencia una “pesa” de una “balanza”?

6.-	Si un resorte es presionado por una fuerza de 5 N y lo comprime 2 cm, ¿cuánto se estiraría si es sometido a una fuerza de 7,5 N?

7.-	Un resorte cuya constante de elasticidad es 400 N/m es sometido a una fuerza de 20 N y alcanza su límite de elasticidad. ¿Cuál es la máxima elongación que puede tener el resorte sin que se deforme definitivamente?

8.-	Una fuerza de 5 N estira 1,2 cm a un resorte. ¿Qué fuerza lo estiraría 2 cm?

9.-	El sistema de amortiguación de un automóvil antiguo está compuesto por 4 resortes, uno por cada rueda. El automóvil tiene una masa de 800 kg y cuando el automóvil está sin pasajeros cada uno se comprime 5 cm. En las indicaciones técnicas se informa que no puede cargarse con más de 400 kg ya que los resortes de amortiguación se deforman definitivamente; a) ¿cuál es la constante de elasticidad del resorte?, b) ¿cuánto se comprimen los resortes, cada uno, antes de que se deformen definitivamente?

10.-	Un resorte tiene una constante elástica, k, que se relaciona tanto con el estiramiento como con la compresión que puede tener. En términos generales, ¿cuándo la elongación de ese resorte, x, puede ser mayor; cuando se comprime o cuando se estira? De un argumento consistente con su respuesta.

11.-	Considerando que todos los materiales elásticos tienen un límite de elasticidad, cite algunas construcciones en donde los ingenieros deben tener en cuenta ese concepto.

12.-	A nivel macroscópico, ¿por qué se puede decir que una barra de “plasticina” no es elástica?

13.-	Un resorte se estira una longitud x cuando sostiene un peso W. ¿Cuánto se estirarían cada uno de los dos resortes idénticos al anterior, si sostienen al mismo objeto como se muestra en la figura siguiente?

14.- Sobre un resorte elástico ideal se aplica una fuerza de 75 N. Como resultado dicho resorte se deformó 3 cm. Calcular:

a) La constante elástica del resorte en N/m

b) ¿Qué deformación provoca en el resorte una fuerza de 40 N?

15.- Un resorte tiene una constante elástica de 2 N/m. Se cuelga de él un objeto que causa una deformación de 60 cm ¿Cuál es la masa del objeto colgante?

16.- Un resorte tiene una constante elástica de 26 N/m. Calcular cuánto deberá estirarse si se la aplica una fuerza de 52 N.

17.- Un resorte se estira 3.5 cm cuando se suspende una masa de 96 grs.

a)¿Cuánto se alarga cuando hacemos una fuerza de 1,5 N?

b) ¿Qué fuerza es necesaria para estirarlo 0,5 cm?

18.- De un resorte se cuelgan diferentes masas y se mide su estiramiento. La siguiente bala muestra los resultados de dicha investigación.

| Masa (gr) | 120 | 200 | 240 | 300 | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuerza (N) |  |  |  |  |  |
| Estiramiento (cm) | 3 | 5 | 6 | 7,8 | 9,5 |

En base a la tabla anterior:

- Determine la fuerza aplicada en cada uno de los casos

- Grafique los datos F versus alargamiento del resorte

- La constante de elasticidad del resorte desde el gráfico.

- ¿Cuánto se alargará el resorte si se coloca una masa de 400 grs? ¿Será el doble de lo que se elongó al poner una masa de 200 grs? .Justifique.

19.- ¿Qué significa que un resorte tenga una constante de elasticidad K = 2 N/cm?

# Text boxes

a)

b)

x