TALLER: CAMPO Y POTENCIAL ELÉCTRICO

Curso: Cuarto medio

Unidad: Electricidad y magnetismo

Objetivos

- Obtener experimentalmente las líneas equipotenciales formadas entre electrodos planos paralelos.

- Obtener la relación funcional del potencial eléctrico.

- Determinar la función campo eléctrico.

Materiales

- Una caja de plástico transparente o fuente de vidrio.

- Dos láminas de cobre dobladas en C recta.

- Una batería seca o de 9 volt.

- Un voltímetro o multimedidor

-Cables de conexión

- Papel milimetrado

Montaje

Realizar el  montaje de acuerdo con el esquema de la figura.

Procedimiento

- Coloque un papel milimetrado,  con dos líneas paralelas separadas por 15 cm cada una,  debajo de la cubeta.

- Ubique en la cubeta un par de electrodos planos, que coincidan con las líneas paralelas. en forma paralela, separados a una distancia de 15 cm y conéctelos a la batería.

3.	Con la sonda conectada al voltímetro, mida potenciales a lo largo de una línea paralela a las placas. Anote los valores obtenidos.

4.	Repita el procedimiento para líneas que se encuentren a mayor o menor distancia de la placa positiva.

5.	Determina los potenciales eléctricos a lo largo de una línea perpendicular a las placas variando la distancia a una de ellas de centímetro en centímetro y complete la tabla de valores:

| r(cm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V(volt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Dibuje el gráfico V(r)

Responda a las siguientes preguntas

- ¿Cuál es la pendiente de la recta del gráfico? ¿Qué magnitud física representa?

- ¿Cómo son los valores de los potenciales e las líneas paralelas a las placas? ¿Qué nombre reciben dichas líneas?

- Si las placas se separarán hasta 20 cm represente en el gráfico la línea aproximada que obtendría. ¿En qué se fundamenta su respuesta?

- ¿Qué ocurre con el campo eléctrico entre las placas en caso anterior?

- ¿Por qué sería extremadamente peligroso utilizar una fuente de poder de mayor voltaje, como por ejemplo la red domiciliaria?

Implementación usando simulación computacional.

Usando las herramientas de simulación computacional de https://phet.colorado.edu

Para el estudio del campo eléctrico propuesto en este taller, la actividad puede ser desarrollada usando:

https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-

fields_en.html

Usando este elemento estudiante puede fijar las posiciones de las cargas, disponer cargas diferentes, o cargas iguales. Visualizar la dirección del campo eléctrico, medir el potencial alrededor de las cargas y construir las líneas equipotenciales.

# Text boxes

V

+

Sonda

Voltímetro

Batería

Cubeta

V

Electrodo

y

x

9 V

+