TALLER: DESCARGA DE CONDENSADOR.

Curso: Cuarto medio

Unidad: Electricidad y magnetismo

OBJETIVO

Analizar, cualitativamente, el proceso de descarga de un condensador a través de una resistencia y mediante un gráfico V(t)

INTRODUCCION

La expresión que relaciona el potencial en función del tiempo es:

Esta relación representa una curva exponencial en donde:

V c = potencial del condensador en el tiempo t.

V 0  = potencial del condensador en el tiempo t = 0.

R  = resistencia por donde se produce el proceso de descarga.

C  = capacidad del condensador.

MATERIALES

Voltímetro, Condensador de 400 (F o mayor valor, resistencia de valor sobre 10  K(, cronómetro,  cables y batería de 9 volt

PROCEDIMIENTO

Construya el siguiente circuito:

Conecte el interruptor S y en el momento de desconectarlo inicie las mediciones de voltaje cada 10 segundos llenando la siguiente tabla de valores:

| t(s) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V(volt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Represente el proceso de descarga del condensador en un gráfico V(t)

Responda a las siguientes preguntas

- ¿Cuál es valor del potencial inicial del condensador?

- ¿Qué puede decir de la variación del potencial eléctrico del condensador en los primeros 20 segundos respecto a los últimos 20 segundos medidos? Intente una explicación a su respuesta.

- Suponiendo que la resistencia utilizada sea mayor a la que empleó, dibuje en el mismo gráfico la curva aproximada que obtendría. Justifique su respuesta.

- Si la capacidad del condensador fuese el doble del ocupado ¿qué valor tendría V0? ¿En qué se fundamenta su respuesta?

- ¿Cuánta energía tiene acumulada  el condensador en los tiempos t = 0; t = 20 (s);  t = 40 (s) y t = 80 (s)?

- Suponga ahora que se procede a cargar el condensador utilizando la misma resistencia. Dibuje en el gráfico la curva que representaría el proceso de carga de su condensador.

# Text boxes

Al cargar un condensador con un potencial V0 y conectar sus terminales directamente, se descarga casi instantáneamente. Para evitar esa descarga violenta se conecta, entre los bornes del condensador, una resistencia de gran valor que limitará el paso de la carga y por lo tanto el proceso de descarga se produce más lentamente y de esa manera se tiene la posibilidad de registra el potencial del condensador en función del tiempo.

2000 F 20 V

V

C

(V

S