Resonancia y terremotos

Aprendizajes a desarrollar:

- Los estudiantes estudian las causas de las caídas de los edificios en un terremoto y lo asocian al fenómeno de la resonancia

Nivel: Primero Medio

Materiales

- Una placa de radiografía (usada o nueva) o una mica de transparencia

- Tijeras

- Regla

- Un trozo de cartón (corrugado o cartón piedra) del porte de una hoja de block grande.

Pregunta inicial

En nuestro país los movimientos sísmicos son muy frecuentes. La gran mayoría de ellos son imperceptibles por nosotros, sin embargo en algunas ocasiones la tierra se mueve provocando profundos daños. De hecho el terremoto mas fuerte registrado en la historia se registro en Valdivia en 1960, alcanzando una intensidad de XI a XII en Escala de Mercalli y de de 9,6 grados en la escala de Richter (investiga lo que esto implica en ambas escalas).

El tema de las construcciones y su resistencia a los sismos es, por tanto, un tema  fundamental.

¿De qué depende que un  edificio resista un temblor o terremoto, es decir, que características pueden convertir un edifico en “antisísmico”?

Responde lo que tú crees y justifica tus respuestas.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Actividad

Procedimiento:

- Corta la lamina de radiografía o mica de transparencia en tiras de unos 3 centímetros de ancho. Corta 7 tiras de distinto largo.

- En el trozo de cartón dibuja una línea al centro. Pega las esquinas de cada tira de modo que queden arqueadas, y su “cima” (la parte superior de cada tira arqueada) coincida con el centro. Te darás cuenta que quedan “cimas” con diferentes alturas. Este modelo nos permitirá simular edificios de diferentes alturas. Para identificar mejor nuestros “edificios”, numéralos del 1 al 7.

- Si  hacemos oscilar el cartón, ¿Cuál de las tiras crees que oscilará con mayor amplitud? Escribe tu predicción

- Has oscilar lentamente el cartón sosteniéndolo con la mano. ¿Cuál de las tiras oscila con mayor amplitud? ¿Cuál de los “edificios” caería primero en este terremoto?

- Aumenta lentamente la velocidad de oscilación y observa lo que ocurre ¿Cuál de los edificios caería más rápido en este terremoto?

- Aumenta la velocidad de oscilación hasta que el “piso” se mueva muy rápidamente ¿Cuál de los edificios cae en este terremoto?

Reflexión

El fenómeno de resonancia se produce cuando un objeto vibra (en este caso los edificios) impulsado por una vibración (en este caso el terremoto) que es cercana a su frecuencia natural de oscilación. Esta frecuencia natural depende de las características de los materiales de un objeto, de su forma, etc. Al incidir sobre un objeto una onda con una frecuencia similar a su frecuencia natural de oscilación este objeto entra en resonancia.

1. En nuestro caso ¿todos los edificios tiene la misma frecuencia natural?

2. En el caso de un terremoto ¿siempre serían los edificios más altos los que caerían?

3. ¿Qué formas propondrías tu de aminorar la oscilación de un edificio, o de que esa oscilación no haga que el edifico se rompa (el tema no esta en que oscile, sino en que oscile hasta romperse)?

¿Qué aprendiste con estas actividades? Escríbelo con tus propias palabras